Příloha č.1a - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

Podrobnější specifikace zadání Objednatele Kongresového centra Praha a.s.

- Běhací pás s HD displejem

- Únosnost 160 kg

- Nastavení rychlosti min 0,8-20km/h

- Nastavení nakloněny rovinu min0-15°

- Běžící plocha min 150x50cm

- Dotykový HD displej min  22“

- Software se „Session“ – možnost cvičení s virtuálním trenérem

- Držák mobilního telefonu s dobíječkou + možnost spojení s displejem

- Eliptický trenažér typ Vario s HD displejem

- Únosnost 160kg

- Nastavení intenzity náročnosti

- Možnost vertikálního šlapání a možnost chůze  Sensory na monitoring tepů srdce

- Nastavení výšky pedálů

- 16“ HD dotykový displej

- Sftware se „Session“ – možnost cvičení s virtuálním trenérem

- Držák mobilního telefonu + možnost spojení s displejem

- Rotoped s HD displejem

-      Únosnost 160kg

-      Nastavení intenzity náročnosti

-      Minimální výška (bez displeje) 140cm

-      Dotykový HD displej min 16“  + propojení a držák mobilního telefonu

-      imulace jízdy do kopce

-      Sensory na monitoring tepů srdce

-      Geometrie konstrukce – V frame

-      Držák na lahev na pití

- Posilovací věž – (Daul adjustable pulley)

- Nastavitelné kladky

- Doplněné hrazdou

- Včetně příslušenství a závaží

- Posilovací stroj multipress (smith machine)

- Integrované zásobníky na kotouče

- Sada uretanových kotoučů 137,5kg

- Osový balance vyvážený protizávažím

- Včetně závaží

- Multifunkční posilovací lavice

- Tréninková lavička s integrovaným úložným místem pro jednoruční činky na 5 párů

- Součástí výbavy jsou jednoruční činky, odporové gumy, zátěžové manžety a cvičící podložka

- Jednoruční činky 2,5 ; 3,5 ;  5 ; 7,5 a 10kg

- Police na činku – 2police + 6 párů jednoručních činek (2-20kg)

- Samotná závaží činek budou opatřeny ochranou proti zničení podlahy

- Ručky činek budou nerezové s povrchovou úpravou proti vyklouznutí

- Závaží na činku benchpress 6 párů

- Samotná závaží činek budou opatřeny ochranou proti zničení podlahy

- Ručky činek budou nerezové s povrchovou úpravou proti vyklouznutí

- Servis

- Firma poskytne servis po dobu záruční doby 3 let, součástí servisu je každoroční prohlídka stavu jednotlivých strojů a zařízení. Výstupem bude vždy protokol o bezpečnosti příslušného stroje či zařízení.

- Opotřebované části nutné k výměně nejsou součástí revize

- Součástí servisu je pohotovostní zásah, v případě že dojde k jeho odstavení kvůli poruše a to do max 48 hod k zjištění problému